Таблица 4.

Время разгона на средних высотах

Высоты 4-5 км

|  |  | Время разгона,сек |
| --- | --- | --- |
| Тип самолета ,модификация,полезная нагрузка, режим работы двигателя | Полетный вес кг | 600-900 км/час | 600-1100 км/час | 600-1300 км/час |
| Миг-23МЛ ,ПФ,высота 5 км,50% топлива, 2XР-23,стреловидность крыла 45град | 12700 | 23 | 45.5 | - |
| Миг-23МЛ ,ПФ,высота 5 км, 2XР-23,стреловидность крыла 72град | 12700 | 21.5 | 38 | 63 |
| Миг-29(9-12),ПФ,высота 5 км,без подвесок, 50% топлива | ~13000 | 15 | 31 | 52 |
| Миг-29(9-12),ПФ,высота 5 км,2XР-60, 2XАПУ-470 50% топлива |  | 17 | 36 | 59 |
| F-4E, 50% топлива,ПФ ,4XAIM-7,высота 4.5км | 18850 | 20-21 | 42-44 | 70-75 |
| F-16А blk15 ,ПФ,100%топлива, 2XAIM-9,высота 4.5км | 10880 | 17.4 | 34.8 | 73 |
| F-16С blk32 ,ПФ,100%топлива, 2XAIM-9,высота 4.5км | 11355 | 18 | 34 | 54 |
| F-16С blk52 ,ПФ,50%топлива, 6XAIM-9,высота 4.5км | 10920 | 13 | 25 | 46 |
| F-16С blk52 ,ПФ,100%топлива, 2XAIM-9,высота 4.5км | 12137 | 15 | 27 | 44 |

Для F-4E приведены рассчетные данные,т.к. в мануале отсутствует таблица для высоты 15000фунтов