ГОЛОВКИ ГРИБОВИДНЫЕ ЗАПОРНЫЕ ОСТ 5.5220-75 Предназначены для установки в системах кондиционирования и вентиляции воздуха судов и других объектов для герметизации воздуховодов и шахт на открытых палубах или пространствах. Испытательное давление на плотность, Рпл, МПа (кгс/см2) - 0,03 (0,3). Изготавливаются из стали или алюминиевых сплавов. Тип Наименование Условный проход, Dy, мм Сталь Алюминиевые сплавы I Головки с верхним управлением 100 - 600 100 - 350 II Головки с нижним управлением С нижним управлением С верхним управлением Условный проход, Dy D Н Н1 Н2 D1 D2 D3 n s Квадрат шпинделя Ход, h Число оборотов шпинделя Масса,кг Тип I Тип II Ст АМг 100 200 155 250 52 134 156 136 120 8 8 11 40 10 5,8 2,3 125 250 205 260 144 181 161 50 125 7,6 2,8 150 300 235 295 66 176 206 186 16 60 15 10,2 4,0 200 400 285 340 90 225 256 236 80 20 15,9 6,5 250 500 335 395 100 261 306 286 160 14 100 25 23,5 9,4 300 600 375 420 121 301 356 336 20 120 30 32,2 13,2 350 700 420 465 130 336 406 386 200 17 140 28 47,0 18,5 400 780 445 505 363 456 436 24 160 32 63,0 - 500 980 540 625 170 442 560 540 250 32 36 10 22 200 33 108,0 - 600 1160 600 705 180 503 660 640 240 40 146,0 -