Расчет скорости движения судна в канале за ледоколом в ровных сплошных льдах:

,	(1.19)

где	Vл — скорость движения судна в канале, уз;

h — толщина преодолеваемого льда, м;

Vчв — скорость хода на чистой воде, уз;

h0 — льдопроходимость судна в ровных сплошных льдах 
(в рассматриваемом выше материале обозначали как hnp).

где	 — относительная ширина судна, вычисляемая по формуле:

(1.20)

где	Вс — ширина судна, Вл — ширина ледокола.

Льдопроходимость судна при его движении в канале за ледоколом (hk) определяется через льдопроходимость судна при плавании в сплошном льду и соотношения размеров ледокола и судна по формуле:

hk = h0 / Kс.