Краткое описание электронного блока тягоизмерительного стенда.

Цели разработки

Электроника разрабатывалась для оживления конкретного стенда. Однако, сверх этого хотелось быть полезным другим участникам  уважаемого форума (да и самому сэкономить). В результате в проект были заложены следующие требования:

- По возможности низкие затраты на компоненты (получилось порядка 6000 руб, при наличии времени и усердия можно было сделать дешевле)

- Минимальные требования к квалификации, минимальные трудозатраты

- Гарантированные метрологические характеристики (при желании можно аттестовать)

- Всё покупное и свободно доступно.

Состав

- Тензодатчик фирмы « Уралвес»  http://www.uralves.ru/tenzo.htm  выбран самый дешевый на 150 кг. Можно было выбрать дешевле на 30 кг. Распаивать его надо как указано в паспорте.

- Плата связи ЛА-50USB  фирмы «Руднев &Шиляев» http://www.rudshel.ru/production/?id=100#s1. Тоже не бесспорный вариант, но работает.

- Усилитель. Усилитель пришлось спаять. Схема разрисована ниже. Изготовлением печатной платы можно себя не утруждать. Схему спаял ножками и проводами на макетной плате и засунул в коробку. Усиление для данной схемы считается по формуле K=2R/r. Я выбрал резисторы R=10К и  r=200. Дроссели самые маленькие из тех, что найдете, конденсаторы обязательно полимерные. Тоже самые маленькие. На рисунке не показаны: емкость по питанию – керамика 0.1 мкф, и провода питания – идут с цифрового разъема платы ЛА-50 на питание усилителя и тензодатчика.

Сборка и наладка

Схема спаивается и включается в USB порт компа. У меня всё заработало после включения. Некоторые затруднения возникают при работе со штатным софтом платы ЛА-50. Не удалось запуститься под VISTA. Пришлось установить на ноутбук XP. Но в целом штатного софта оказалось достаточно. Коробки, кабели, разъемы, индикация добавляются по вкусу.

При наладке остается выяснить два момента - нулевой уровень, что элементарно, и калибровочный коэффициент – взвешивается известный груз и считается цена отсчета в килограммах.

# Text boxes

OP177

OP177

R

Кабель

20 метров

Дифференциальные входы АЦП

Плата ЛА-50 USB

Тензодатчик

Меридат К-10А

R

r