DTMF transmitter

Кнопка «Старт»

Кнопка «Чтение памяти»

| Микрофонный выход на передатчик |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND контроллера |  |  |  |  |  | резерв |
| +7…12V питание контроллера |  |  |  |  |  | GND контроллера |

DTMF transmitter предназначен для передачи координат GPS приемника в кодах DTMF, а так же для сохранения этих данных во внутренней памяти.

Настройка контроллера не требуется. При подаче питания контроллер ожидает команд от двух кнопок управления. Кнопка «Старт» запускает процедуру предварительной очистки памяти и начинает запись координат, поступающих от GPS приемника, во внутреннюю память. При подаче питания сразу же начинает работать и встроенный GPS приемник LassenIQ. Для начала работы ему понадобится  ~5мин. и открытое пространство, чтобы получить все данные со спутников. При нажатии на кнопку «Старт» загорается сигнальный светодиод и горит  ~10сек. пока длится процедура очистки памяти. По окончании которой светодиод переходит в мигающий режим с частотой 1сек. С этого момента контроллер ожидает от GPS приемника кодовые последовательности (например):

10 4A 3F 58 65 1A 3F 1C 7D D9 43 33 77 A1 C6 74 29 6A 49 10 B5 50 10 03

10 4A             - current GPS position fix in LLA (latitude, longitude, and altitude) coordinates.

3F 58 65 1A                                - Latitude radians; + for north, - for south

3F 1C 7D D9                    - Longitude radians; + for east, - for west

43 33 77 A1        - Altitude Single meters (HAE or MSL)

C6 74 29 6A          - Clock Bias meters

49 10 B5 50 -Time-of-Fix seconds

10 03 - End

Эти коды записываются во внутреннюю память включая и коды начала и конца пакета. Это позволит использовать программы Trimble для воспроизведения движения объекта. Каждый пакет с координатами (в лучшем случае) будет поступать от GPS ежесекундно. Размер пакета равен 24 байтам. Размер памяти контроллера равен 32768 байт, что хватит на  ~ 22мин. работы.

Для экономии энергии радиопередатчика коды будут транслироваться в эфир с паузами в 5сек. между передачами. Если координаты GPS не принял по каким либо причинам, то в эфир будет транслироваться только код состояния LassenIQ в формате: 10 82 02 10 03

Передача в эфир кодов осуществляется в виде DTMF сигналов. Каждый сигнал – полубайт. Стандарт передачи DTMF предполагает 50ms длительность сигнала, 50ms пауза. Таким образом 24 байта пакета координат плюс пакет состояния равный 5 байтам будет передаваться 5,8 сек.

Запись в память может длиться до полного заполнения памяти. При этом передатчик ограничен только лишь емкостью батареи, коды будут передаваться даже, если память уже будет заполнена. Во время работы контроллера его можно остановить кнопкой «Старт». Это режим паузы приостанавливает запись в память и передачу кодов. При этом светодиод перестанет мерцать. Возобновить работу контроллера возможно кнопкой «Старт», запись продолжится с места останова. ВАЖНО! После снятия напряжения питания и его восстановления кнопка «Старт» стирает память.

Для того, что бы снять накопленные данные о движении объекта – читаем память. Подаем напряжение питания на контроллер и нажимаем кнопку «Чтение». Все записанные в память данные последовательно выдаются на порт Serial TTL с параметрами: скорость - 9600 бит/с.; данные – 8 бит; контроль четности – нет; стоповые биты – 1; управление потоком – нет.

Если воспользоваться программой из комплекта LassenIQ – мы увидим траекторию движения объекта. Эта же программа позволяет сохранить данные в файл, либо воспользоваться доступной оболочкой, например Hiper Terminal. Для тестирования системы предусмотрен вывод данных на порт Serial TTL во время работы контроллера.

| Кнопка «Чтение памяти» |  |  |  |  | GND контроллера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +5V питание контроллера |  |  |  |  | Serial TTL |

Рис. Назначение pin контактов интерфейса.

Со стороны приемника устанавливается контроллер приема DTMF, который конвертирует код DTMF в Serial TTL. Схема подключения приведена ниже.

DTMF receiver

| Звук с радиостанции |  |
| --- | --- |
| GND контроллера |  |

| GND контроллера |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +7…12V питание контроллера |  |  |  |  |  |
| GND контроллера |  |  |  |  |  |
| резерв |  |  |  |  |  |
| Выход Serial TTL |  |  |  |  |  |
| +5V внутреннее напряжение питания |  |  |  |  |  |