Практическая задача по определению координат быстролетящего объекта

- Проверка эффективности работы бортовой аппаратуры, используемой на космическом аппарате проекта «Парус-МГТУ»: электронной схемы и ее компонентов в условиях приближенных к реальным по ряду параметров.

- Проверка эффективности работы электронной схемы наземных сегментов, используемых в проекте «Парус-МГТУ».

- Проверка эффективности предложенного способа определения координат.

- Получение исходных данных по результатам эксперимента для компьютерной программы, вычисляющей координаты объекта.

- Получение траектории по результатам эксперимента, определение погрешности и формулировка задания на последующую доработку программы и систем с целью повышения точности и удобства ее использования при проведении космического этапа эксперимента проекта «Парус-МГТУ».

Схема проведения эксперимента по определению координат

Передатчик, размещенный на быстродвижущемся летательном аппарате — малоразмерной ракете (поз.1), излучает короткие радиоимпульсы с заданной периодичностью. Эти сигналы принимаются наземными станциями (поз.2), синхронизированными между собой во времени с помощью GPS/ГЛОНАСС модуля. Координаты их известны и определены также с помощью GPS/ГЛОНАСС модуля. При изменении пространственной координаты передатчика, сигнал придет на принимающие станции: на одни с малым запаздыванием, на другие – с большим. По данной разнице вычисляется координата летательного аппарата.

Данные, передаваемые с борта модели космического аппарата, размещенной в малоразмерной ракете

- Бортовое время — необходимо для определения координат

- Угловая скорость вращения КА, вокруг продольной оси — выполняется с целью проверки работоспособности системы.

- Давление внутри гермообъема — выполняется с целью проверки работоспособности системы.

- Температура элементов конструкции — выполняется с целью проверки работоспособности системы, а также для внесения корректировки в значение текущего времени

- Напряжение бортовой шины электропитания — выполняется с целью проверки работоспособности системы.