ДИНАМИКА ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

Задача 1. Определение значений скорости и высоты полета ракеты по фазам полета.

Фаза 1. Сход с направляющей (ф=10 мм, L=1 м) под действием силы давления сжатого воздуха.

Сила действующая на торец стержня (на поршень) :

F=Pизб*Sс , где Sс =0.785 см2 – площадь торца, равная площади  сечения сопла

F=7.5 *0.785=5.890 кг = 57.786 Н

Ускорение движения ракеты

а=F/Mo - g , где Мо=2.49 кг – начальная масса ракеты с воздухом и водой (1.8 литра) , g=9.81 м/с2

а = 13.4 м/с2

Параметры движения в конце фазы 1:

Скорость        V1=  = 5. 176 м/с ,

высота Н1=L= 1 м ,  время t1=0.386 с

Фаза 2 Движение под действием реактивной силы при истечении воды.

Интегрируются дифференциальные уравнения вертикального подъёма ракеты как тела переменной массы под действием реактивной силы (переменной по величине) истекающей струи жидкости (воды), силы аэродинамического сопротивления и силы гравитации. (Замечание: в формуле Циолковского скорость истечения струи постоянна, поэтому её использование может дать значительные погрешности.)

Изменение  давления воздуха в баке описывается уравнением изоэнтропического расширения газа, с показателем n=1.4 (для воздуха)

P(t):=Po*EXP(n*ln(Vgaz0/Vgaz));

где Ро = 8.5 атм ,

Vgaz0=4.2 литра - начальный объем сжатого воздуха

Vgaz(t) -  объем воздуха в текущий момент времени t

Избыточное давление Ризб (t)= P(t)-1.

Объем воздуха Vgaz(t) в текущий момент времени t :

Vgaz:=Vgaz0 + (Mо-М(t))/ plot ,

где М(t) – масса ракеты в момент t,

plot – плотность жидкости .

Второе слагаемое представляет собой объем израсходованной жидкости.

Скорость  истечения Vgid жидкости определятся по приведенной в исходных данных формуле :

Vgid =

секундный расход жидкости

Msek =plot* Sc* Vgid*μ ;

μ=0.8- коэффициент расхода сопла

Sc:=0.785 см2 – площадь сечения сопла

Тяга двигательной установки:

Ftg =Msek* Vgid .

Начальные условия для системы дифф. уравнений определяются конечными условиями первой фазы движения.

Результаты интегрирования в таблице 1:

Обозначения : Vрак – скорость ракеты,

Хс – сила аэродинамического сопротивления.

Таблица 1. Вторая фаза полета ракеты (при истечении струи жидкости)

. время t Vрак Vgid высота Pизб Xc масса рак. тяга Msek с м/с м/с м атм кг кг кг кг/с 0.386 5.18 38.36 1.000 7.50 0.004 2.494 9.420 2.409 0.486 7.92 36.73 1.655 6.87 0.009 2.254 8.634 2.306 0.586 10.74 35.28 2.587 6.35 0.016 2.028 7.970 2.216 0.686 13.67 34.00 3.806 5.89 0.026 1.811 7.399 2.135 0.786 16.78 32.84 5.326 5.50 0.039 1.601 6.904 2.062 0.886 20.14 31.79 7.170 5.15 0.056 1.398 6.469 1.996 0.986 23.85 30.83 9.367 4.84 0.079 1.202 6.085 1.936 1.086 28.04 29.95 11.957 4.57 0.109 1.011 5.742 1.881 1.186 32.90 29.13 14.997 4.33 0.150 0.825 5.434 1.830 1.261 37.17 28.57 17.610 4.16 0.192 0.694 5.224 1.794 Программа ARIWO81, архив RAKWOZD

Как показывает таблица1, активный участок полета под действием тяги истекающей струи воды заканчивается на высоте 17.6 метра при скорости ракеты 37.17 м/с. Остаточное избыточное давление сжатого воздуха равно 4.16 атм.  Начальная скорость истечения струи воды – 38.36 м/с, конечная -28.57 м/с. Продолжительность фазы  2 – менее 1 секунды и равна 0.875 с. Масса сжатого воздуха – 44 грамма.

Фаза 3. Движение под действием реактивной силы при истечении остатков сжатого воздуха.

Как показано выше, время истечения жидкости всего 0.875 с.         Ввиду скоротечности процесса истечения остатков  сжатого воздуха,  приращение скорости считаем импульсным и рассчитываем на основе закона сохранения количества движения:

При перепаде давления больше критического (для воздуха ≈2) истечение газа через сопло типа трубки происходит со скоростью, равной скорости звука (критическое сечение).  Температура воздуха в критическом сечении понижается и составляет 0,831 от температуры То газа в баке. С учетом этого фактора скорость звука в сопле :

В данном случае при То=2880 К скорость истечения воздуха составит 310 м/с

Vвозд =

Масса воздуха, вытекающая из сопла с такой скоростью при снижении давления от 4.16 атм до 2 атм, составляет 22 грамма. Масса воздуха, вытекающего из сопла при снижении давления от 2 атм до 1 атм составляет 11 грамм, при этом скорость истечения падает от 310 м/с до нуля и в среднем принимается равной 155 м/с . Суммарный импульс Igaz вытекающего воздуха :

Igaz= 22*310 +11*155 = 8570  г*м/с

На основе закона сохранения количества движения приращение скорости ракеты :

dVp= Igaz /Mkon,

где Mkon – масса ракеты (после истечения жидкости и воздуха) . Масса не вытекающего воздуха -11 грамм (так как его давление равно наружному )

В данном случае Mkon = 661 грамм, поэтому

dVp = 12.96 м/с ≈ 13 м/с

Параметры движения в конце третьей фазы:

Скорость V3 = 37.17 +13 = 50.17      м/с

Масса - 0.661 кг (пустая ракета с остатками воздуха при давлении 1 атм )

Высота – 17.617 м

Фаза 4.  Пассивный полет (инерционная фаза движения)

Интегрируются дифференциальные уравнения вертикального подъёма ракеты как тела постоянной массы под действием силы аэродинамического сопротивления и силы гравитации.

Конечные значения параметров фазы 3 определяют начальные условия этой фазы.

Результаты интегрирования в таблице 2:

Таблица 2. Фаза 4 . Пассивный полет

. время t Vрак Vgid высота Pизб Xc масса рак. тяга Msek с м/с м/с м атм кг кг кг кг/с 1.261 50.17 0.00 17.610 0.00 0.349 0.661 0.000 0.000 1.761 43.03 0.00 40.880 0.00 0.256 0.661 0.000 0.000 2.261 36.49 0.00 60.738 0.00 0.184 0.661 0.000 0.000 2.761 30.43 0.00 77.453 0.00 0.128 0.661 0.000 0.000 3.261 24.74 0.00 91.234 0.00 0.084 0.661 0.000 0.000 3.761 19.34 0.00 102.244 0.00 0.051 0.661 0.000 0.000 4.261 14.14 0.00 110.606 0.00 0.027 0.661 0.000 0.000 4.761 9.09 0.00 116.408 0.00 0.011 0.661 0.000 0.000 5.261 4.13 0.00 119.710 0.00 0.002 0.661 0.000 0.000 5.660 0.00 0.00 120.576 0.00 0.000 0.661 0.000 0.000 Полет после апогея: 6.261 -5.71 0.00 118.926 0.00 0.004 0.661 0.000 0.000 6.761 -10.69 0.00 114.832 0.00 0.016 0.661 0.000 0.000 7.261 -15.78 0.00 108.223 0.00 0.034 0.661 0.000 0.000 7.761 -21.03 0.00 99.028 0.00 0.061 0.661 0.000 0.000 8.261 -26.52 0.00 87.150 0.00 0.097 0.661 0.000 0.000 8.761 -32.32 0.00 72.454 0.00 0.144 0.661 0.000 0.000 9.261 -38.52 0.00 54.763 0.00 0.205 0.661 0.000 0.000 9.761 -45.23 0.00 33.850 0.00 0.284 0.661 0.000 0.000 10.261 -52.60 0.00 9.424 0.00 0.384 0.661 0.000 0.000 10.436 -55.38 0.00 -0.040 0.00 0.426 0.661 0.000 0.000 Прог ARIWO82

Итак, максимальная высота полета ракеты достигается на 5.66 секунде полета и составляет 120.6 метра

Максимальная скорость ракеты достигается на высоте ≈ 18 метров и равна

50.17 м/с

Задача 2. Определение параметров ракеты для достижения высоты больше 200 м.

Результаты в таблице 3.

. время t Vрак Vgid высота Pизб Xc масса рак. тяга Msek с м/с м/с м атм кг кг кг кг/с 0.407 4.91 39.62 1.000 8.00 0.003 2.640 10.048 2.488 0.507 7.75 38.70 1.632 7.64 0.008 2.394 9.590 2.431 0.607 10.82 37.85 2.558 7.30 0.016 2.154 9.172 2.377 0.707 14.15 37.05 3.804 7.00 0.028 1.919 8.789 2.327 0.807 17.84 36.30 5.400 6.72 0.044 1.688 8.437 2.280 0.907 21.98 35.60 7.387 6.46 0.067 1.462 8.112 2.236 1.007 26.73 34.93 9.816 6.22 0.099 1.241 7.811 2.194 1.107 32.30 34.30 12.760 6.00 0.145 1.024 7.531 2.154 1.198 38.38 33.75 15.955 5.81 0.204 0.830 7.294 2.120 пассивный участок 1.198 71.38 0.00 15.955 0.00 0.707 0.756 0.000 0.000 1.698 62.45 0.00 49.367 0.00 0.540 0.756 0.000 0.000 2.198 54.48 0.00 78.563 0.00 0.410 0.756 0.000 0.000 2.698 47.25 0.00 103.969 0.00 0.307 0.756 0.000 0.000 3.198 40.62 0.00 125.916 0.00 0.227 0.756 0.000 0.000 3.698 34.46 0.00 144.669 0.00 0.163 0.756 0.000 0.000 4.198 28.66 0.00 160.435 0.00 0.112 0.756 0.000 0.000 4.698 23.15 0.00 173.378 0.00 0.073 0.756 0.000 0.000 5.198 17.87 0.00 183.625 0.00 0.044 0.756 0.000 0.000 5.698 12.75 0.00 191.274 0.00 0.022 0.756 0.000 0.000 6.198 7.75 0.00 196.395 0.00 0.008 0.756 0.000 0.000 6.698 2.81 0.00 199.032 0.00 0.001 0.756 0.000 0.000 7.198 -2.10 0.00 201.003 0.00 0.001 0.756 0.000 0.000 7.698 -7.03 0.00 196.926 0.00 0.007 0.756 0.000 0.000 8.198 -12.02 0.00 192.165 0.00 0.020 0.756 0.000 0.000 8.698 -17.12 0.00 184.884 0.00 0.040 0.756 0.000 0.000 9.198 -22.38 0.00 175.015 0.00 0.068 0.756 0.000 0.000 9.698 -27.85 0.00 162.467 0.00 0.106 0.756 0.000 0.000 10.198 -33.60 0.00 147.116 0.00 0.155 0.756 0.000 0.000 10.698 -39.71 0.00 128.805 0.00 0.217 0.756 0.000 0.000 11.198 -46.27 0.00 107.332 0.00 0.295 0.756 0.000 0.000 11.698 -53.40 0.00 82.443 0.00 0.393 0.756 0.000 0.000 12.198 -61.25 0.00 53.816 0.00 0.519 0.756 0.000 0.000 12.698 -70.03 0.00 21.041 0.00 0.680 0.756 0.000 0.000 13.175 -79.52 0.00 -14.603 0.00 0.880 0.756 0.000 0.000 ARIWO92

Объем воздуха увеличен на 4 литра, за счет увеличения длины обечайки на 62 см. Давление воздуха повышено до 8 атм. Масса воздуха -84 грамма. Начальная масса ракеты -2640 грамм. Конечная  масса пустой ракеты – 830 грамм. Максимальная скорость ракеты -71,4 м/с. Максимальная  высота полета – 201 метр.