Табл.1

Угловые скорости и радиусы установившихся виражей

Высота 1 -1.5км

| Тип самолета ,модификация,полезная нагрузка, режим работы двигателя | Полетный вес кг | Скорость Число М Vприборн.,Км/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.4М 455 | 0.5М 565 | 0.6М 680 | 0.7М 790 | 0.8М 905 | 0.9М 1015 | 1.0М 1130 | 1.1М 1240 |
| Миг-21Ф,.50% топлива,2XР-3С высота 1.5км,ПФ | . | 10 | 11.2 | 11.9 | 12.5 | 12.7 | 12 | 10.5 |  |
| Миг-21бис,50% топлива,2XР-3С, высота 1км,чрезвычайный режим | 7500 |  | 12.4 790 | 12.85 900 | 13.3 1090 | 13.3 1220 | 12.41 1400 | 8.37 2200 | 7.2 3000 |
| Миг-23М,50% топлива,2XР-23, высота 1км,ПФ(по данным Migarius-a) |  |  |  |  |  | 11.8(?) 1225 |  |  |  |
| Миг-23М,50%топлива,2XР-23,крыло16,высота 0км,ПФ | 13600 |  | 13.8 | 15.6 | 16.4 |  |  |  |  |
| Миг-23М,50%топлива,2XР-23,крыло16,высота 1км,ПФ | 13600 |  | 12.8 | 13.6 | 15 |  |  |  |  |
| Миг-23М,50%топлива,2XР-23,крыло45,высота 0км,ПФ | 13600 |  | 12.8 | 15.6 | 17.1 | 15.6 | 12 | 9 |  |
| Миг-23М,50%топлива,2XР-23,крыло45,высота 1км,ПФ | 13600 |  | 9.5 | 10 | 12.8 | 12.4 | 10 | 8.2 | 4.5 |
| Миг-23МЛ,50% топлива,2XР-23, высота 1км | 12750 | 10.3 730 | 11.25 800 | 12.4 930 | 13.3 1040 | 13.6 1160 | 12.8 1300 | 11.2 1850 |  |
| Миг-29(9-12), 50% топлива,без подвесок,высота 1км |  | 15 | 17.1 500 | 19.5 550 | 19.0 700 | 17.6 970 | 15.0 1450 | 12.9 1800 | 10.0 2700 |
| Миг-29(9-12), 50% топлива ,2XР-27+4XР-60,высота 1км |  | 13.1 | 15.00 650 | 16.4 700 | 16.0 850 | 15.6 1020 | 14.4 1510 | 11.6 2300 | 6.9 9500 |
| F-104G, 50% топлива,2XAIM-9E, высота 1.5км | 8305 |  |  | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 10.3 | 7.9 | 4 |
| F-5E, 50% топлива,2XAIM-9, высота 1.5км | 6120 | 11 | 11.8 825 | 12.5 915 | 13 1070 | 12.9 1220 | 11.5 1430 | 7 2440 |  |
| F-4E, 50% топлива,4XAIM-7 высота 1.5км | 19380 | 8.5 915 | 10.9 970 | 11.7 1030 | 12.2 1120 | 13.0 1220 | 12.6 ^1550 | 10 2200 | 7.7 3100 |
| Mirage III-C 2XR-550 высота 1.5км | 7340 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 12.5 | 9 | 4 |
| F-15A, 50% топлива, 4XAI-7 +4XAIM-9,высота 1км | 17670 | 14.5 | 15.6 | 16.2 | 17 | 16.5 | 15.5 | 10.5 |  |
| F-16 blk15 ,50%топлива, 2XAIM-9,высота 1.5км | 9470 | 16.3 | 17.1 | 17.7 | 18.7 | 19.2 | 17.2 | 12.6 | 10.6 |
| F-16A blk 15 ,100% топлива, 2XAIM-9,высота 1.5км | 10790 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16 | 16.1 |  |  |
| F-16C blk52, 50% топлива, 2XAIM-9,высота 1.5 км | 9990 | 16 | 16.9 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 16.7 | 14.5 | 12.3 |
|  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 |

1.Полетный вес соответствует понятию Gross weight

2.Источники:

Samolot Mig-23MF

CHARAKTERYSTYKI  LOTNO-TECHNICZNE

Практическая аэродинамика истребителя Миг-23МЛ

Практическая аэродинамика истребителя Миг-29

Самолет Миг-21БИС(75А) Техническое описание.Книга 1.ЛТХ

Остальные самолеты -из различных источников