Схемы общего расположения (прод. разрез, план и поперечные сечения) БКА по проекту 1124.

1 — форпик; 2 — каюта командира; 3 — носовой кубрик на 6 чел.; 4 — снарядный стеллаж; 5 — носовой боевой (подбашенный) отсек; 6 — радиорубка; 7 — коридор; 8 — отсек топливных баков; 9 — моторное отделение; 10 — кормовой боевой отсек; 11 — кормовой кубрик на 9 чел.; 12 — хозотсек (камбуз); 13 — ахтерпик (румпельное отделение); 14—боевая (ходовая) рубка; 15—труба газовыхлопа (по левому борту).

Коэффициенты: ~0.95; ~0.71 (для пр. 1125—0,71 и 0,75 соответственно) . Расстояния между: батоксами—467.5 мм, ватерлиниями—140/180; шпация — 1250. Угол килеватости днища ~1°.