Предлагаемая гидротрансмиссия

главного судового привода.

10 МВт, 1500 об./мин

- Привод. 10 МВт, 1500 об./мин.

- Насос бесступенчато регулируемый, бесшатунный с зоной регулировки от 0 до 16400 см³/об)

Диаметр 1000 мм, длина 800 мм, масса 3800 кг.

- Трубопроводы (допускаются гибкие шланги).

- Гидромотор бесшатунный нерегулируемый (V=123000 см³/об.) Обороты от 0 до 300 об./мин.

Диаметр 1900 мм, длина 1400 мм; масса 25000 кг.

Гидрораспределитель и дренажные линии условно не показаны.

Муфта между двигателем и насосом не требуется.

Расчет произведен на штатное давление 250 атм.

В перспективе, возможна модернизация трансмиссии на рабочие давления свыше 630 атм., при возможности комплектации соответствующими средствами коммутации с целью снижения гидродинамического сопротивления по гидромотору.